## Slide 1: Программа Радуга - Т решения многогруппового уравнения переноса на неструктурированных сетках на параллельных компьютерах: современное состояние
Басс Л.П., С.А. Гайфулин, Николаева О.В.
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша, г. Москва

## Slide 2: Стационарное многогрупповое уравнение переноса
- плотность группового потока нейтронов
- плотность источника нейтронов
- полное сечение
– сечения рассеяния
- сечение деления
- доли спектра нейтронов деления
- коэффициент размножения нейтронов
- спектр источника

## Slide 3: Решаемые задачи
Задача замедления
Задача с делением
Задача расчета

## Slide 4: Краевые условия
Нулевое краевое условие
Зеркальное отражение
Диффузное отражение

## Slide 5: Многогрупповые константы
PN разложение по полиномам Лежандра для сечений рассеяния
q

## Slide 6: Многогрупповые константы
Дискретное представление сечений рассеяния
q
сплайн – аппроксимация для сечения рассеяния

## Slide 7: Многогрупповые константы
q
Сечение рассеяния нейтронов в воде
1.18 Мэв  0.43 Мэв
_ _ _ _
_____
дискретное
полиномиальное

## Slide 8: Библиотеки констант
ENDFB-7.0
JENDL-4.0
JEFF-3.11
ROSFOND
199 n + 42 g
  полиномиальное представление
ENDFB-7.0
47 n + 20 g
полиномиальное и дискретное представления
Автор – В.В.Синица
БНАБ-РФ
299 n + 127 g
28 n + 15 g

## Slide 9: Неструктурированные сетки
Тетраэдры
Треугольные призмы
Треугольники
из ячеек-выпуклых многогранников (многоугольников) без «висячих» вершин

## Slide 10: Пример треугольной сетки. Задача С5G7.

## Slide 11: Схема подготовки пространственной сетки

## Slide 12: Сеточные схемы
метода характеристик и метода конечных элементов.
Сеточные величины – значения решения в вершинах ячеек и в вершинах граней

## Slide 13: Методы решения систем сеточных уравнений
1. Одношаговый метод (простая итерация)
2. Двушаговый KP1 метод (простая итерация + расчет ускоряющей поправки)
Решение уравнения для ускоряющей поправки методом подпространств Крылова

## Slide 14: Двухуровневый алгоритм распараллеливания вычислений
Верхний уровень – распараллеливание по пространственным подобластям (MPI)
Нижний уровень – распараллеливание внутри каждой пространственной подобласти по направлениям переноса (OpenMp)

## Slide 15: Результат разбиения пространственной сетки на 10 подобластей тремя методами. Задача С5G7
Жадный метод
Метод бисекции
Координатный метод
«Перепутанные» подобласти
Локализованные
подобласти

## Slide 16: Зависимость времени счета от метода разбиения. Задача Iron88
z
Измерение скоростей реакций
Al27(n, a)Na24
S32(n,p)P32
In115(n,n’)In115m
Rh103(n,n’)Rh103m
Au197(n,)Au198

## Slide 17: Зависимость времени счета от метода разбиения. Задача Iron88
Пространственная тетраэдрическая сетка
Пакет Salome
Число вершин Np = 49335
Число граней Nf = 559310
Число ячеек Nc = 276216
Средний радиус ячейки – 1.4 см
Отношение самого короткого ребра ячейки к самому длинному – 0.43

## Slide 18: Зависимость времени счета от метода разбиения. Задача Iron88
При разбиении координатным методом время счета наименьшее при малом числе подобластей и наибольшее при большом числе подобластей
Кластер К-100, ИПМ им. М.В.Келдыша Время счета (мин) Отношение времен счета

## Slide 19: Два метода распараллеливания на компьютерах с разделенной памятью
BJ метод итераций по границам подобластей:
значения потоков на границе подобласти известны из результата расчета на предыдущей итерации
(меньше обменов, больше итераций)
BS метод сквозного счета:
значения потоков на границе подобласти известны из результата расчета на текущей итерации
(меньше итераций, больше обменов)

## Slide 20: Два метода распараллеливания на компьютерах с разделенной памятью, модель реактора ВВЭР
Число подобластей
Модель реактора ВВЭР (2 группы)
Времена полного расчета одной внешней итерации в зависимости от числа подобластей
Число ячеек - 434 тыс.
Число граней - 875 тыс.
Двушаговый KP1 метод
Многопроцессорный компьютер
МВС-10П (МСЦ РАН)

## Slide 21: Задача Iron88
z
Измерение скорости реакций
Au197(n,)Au198

## Slide 22: Эксперимент Iron88
Число ячеек в детекторе и чехле – 230 тетраэдров
Полное число ячеек – 270 тыс.
Средний радиус ячейки – 1.36см
ES12 квадратура Карлсона
Константы ENDFB-7 (199 n)
64 ядра суперкомпьютера Ломоносов-1, 10 суток
Моделирование детектора и чехла с помощью неструктурированной сетки

## Slide 23: Эксперимент Iron88
Скорости реакции Au197(n,)Au198

## Slide 24: Эксперимент Iron88
Групповой поток в центральном детекторе

## Slide 25: Эксперимент Iron88. Публикации
Саляев А.В., Усынина С.Г., Бронников С.В. Моделирование бенчмарк-эксперимента IRON88 с использованием программ на основе метода Монте-Карло.
В сборнике: Ядерные технологии: от исследований к внедрению - 2021. Сборник материалов научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2021. С. 70-71.
Николаева О.В., Гайфулин С.А., Басс Л.П. Детальное моделирование эксперимента IRON88 на установке ASPIS в (r,z) и (x,y,z) геометриях. Известия вузов. Ядерная энергетика. 2019. №3. С. 135-147

## Slide 26: Задача о космическом аппарате (ФЭИ, Пышко А.П., Алексеев П.А.)
Сечение по центральной плоскости АЗ Сечение в плоскости y=0

## Slide 27: Задача о космическом аппарате (ФЭИ, Пышко А.П., Алексеев П.А.)
Пространственная сетка – 1.2·106 тетраэдров
Квадратура Карлсона ES8 (80 узлов)
Вычислительный кластер к60 ИПМ им. М.В.Келдыша
6 вычислительных узлов по 28 ядер (всего 168 ядер).
7 внешних итераций,
на каждую внешнюю итерацию 6-7 итераций по термализации
Расчет одной внешней итерации занимает примерно 400 минут
keff = 1.01398112 (РадугаТ, БНАБ-РФ, 28n, P5)
keff = 1.02367 (MCNP, EDFB-VII)

## Slide 28: Основная трудность -
отсутствие качественного сеткопостроителя:
-большое время расчета сетки,
-построение сетки низкого качества,
-большие требования к оперативной памяти компьютера при построении сетки в области сложной геометрии.

## Slide 29: Направления дальнейшего развития программы РАДУГА Т
модернзация сеткопостроителя;
повышение порядка точности сеточных схем;
включение сеточных схем на ячейках других типов (четырехугольная пирамида).