Подходы к оценке интегральных и индивидуальных рисков ЧС с радиационным фактором при проведении мероприятий по выводу из эксплуатации ОИАЭ, в том числе на объектах ядерного наследия

Р.И. Бакин, А.А. Киселев, С.Н. Красноперов, В.А. Пантелеев, М.Д. Сегаль

ФГБУН Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, г. Москва

эл. почта: ravil@ibrae.ac.ru

Для управления мероприятиями, направленными на решение задач перевода объектов ядерного наследия (ОЯН) в ядерно и радиационно безопасное состояние с их последующей ликвидацией, необходима оценка эффективности этих мероприятий. Критериями могут выступать прогнозируемые интегральные и индивидуальные риски ЧС радиационного характера для населения, проживающего на прилегающих территориях.

Для решения этой задачи разработан комплексный подход к оценке интегральных и индивидуальных радиационных рисков от выброса при рассмотрении постулируемой аварии. Он включает следующие процессы:

предварительное ранжирование источников радиационной опасности на основе запасов активности и потенциального воздействия с применением радиологического эквивалента в обновленной трактовке [1];

оценка с использованием коэффициентов выхода радионуклидов в окружающую среду при аварийных ситуациях в реакторах и хранилищах ОЯТ на базе стандартов МАГАТЭ [2];

оценка атмосферного переноса и возможных доз облучения населения на основе многовариантных расчетов [3];

оценка количественных характеристик индивидуальных, территориальных, коллективных и социальных рисков на основе методологии ВАБ-3 [4];

сравнительная оценка с интегральными и индивидуальными рисками, связанными с опасными производственными объектами, техногенными и природными ЧС в местах расположения объектов ядерного наследия [5].

Методика прошла апробацию на ОЯН Курской АЭС и Ленинградской АЭС.

ЛИТЕРАТУРА

1. IAEA, INES: The International Nuclear and Radiological Event Scale User's Manual, IAEA, Vienna (2018).

2. IAEA, Operational Intervention Levels for Reactor Emergencies, IAEA, Vienna (2017).

3. V. B. Morozov, A. A. Kiselev, S. N. Krasnoperov, et al (2020) Issues of Safety Assessment of New Russian NPP Projects in View of Current Requirements for the Probability of a Large Release, Nuclear Technology, DOI: 10.1080/00295450.2020.1767998.

4. Арутюнян Р.В. Пантелеев В.А., Сегаль М.Д., Панченко С.В.. Вероятностный анализ безопасности третьего уровня ВАБ-3 как звено в эволюции работ по повышению безопасности АЭС // Атомная энергия. 2017. Т. 123, вып. 6. 344—349.

5. ГОСТ Р 22.10.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайной ситуации. Допустимый риск чрезвычайных ситуаций.