РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЕЙ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ И ГОДОВОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА ПРИ ШТАТНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЫБРОСАХ

(НА ПРИМЕРЕ ЛАЭС-2)

А.Н. Переволоцкий1, Т.В. Переволоцкая1

1 Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии,

г. Обнинск,

эл. почта: aleks_perevolotsky@mail.ru

Одной из важнейших задач обеспечения радиационной безопасности объектов использования атомной энергии на всех этапах их жизненного цикла является прогнозирование уровня радиационного воздействия штатных радиоактивных выбросов на биоту и человека.

Цель исследования состояла в оценке распределения среднемноголетней объемной активности радионуклидов из состава штатного выброса и связанных с ним ожидаемых поглощенных дозах внешнего облучения (на примере ЛАЭС-2). Исходными данными для проведения расчетов послужила информация о среднемноголетних метеорологических условиях и величинах годового штатного выброса [1]. Расчет среднемноголетней объемной активности, интенсивности осаждения радионуклидов на земную поверхность и связанные с ними поглощенные дозы внешнего облучения рассчитаны в программе [2], основанной на Гауссовой модели распространения примеси для непрерывных выбросов.

Установлены особенности распространения радионуклидов выброса и связанных с ними величинах ожидаемой годовой дозы внешнего излучения вокруг источника радиоактивных выпадений. Показано, что среднемноголетняя объемная активность в атмосферном воздухе на расстоянии <5 км от ЛАЭС-2 не превысит 0,1 Бк/м3 по 133Xe, 0,01 по 3H, 88Kr, 135Xe, <0,001 Бк/м3 по остальным радиоактивным изотопам инертных газов радионуклидов, <0,2 мкБк/м3 по 131I и 0,1 мкБк/м3 137Сs. Рассчитанные величины концентрации радионуклидов выброса в воздухе на несколько математических порядков меньше по сравнению с установленными нормативами НРБ-99/2009.

Ожидаемая годовая поглощенная доза в атмосферном воздухе на расстоянии <5 км от источника штатного выброса составит <0,25 мкГр по (- и <0,15 мкГр по (-излучению, что на три математических порядка ниже по сравнению с уровнем естественного радиационного фона. Основной вклад в спектр (-излучения вносит 133Xe (30%), 135Xe, 87Kr и 88Kr (по 20%), (60% энергии (-излучения определяется 88Kr, а также 133Xe и 135Xe (по 14%).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленинградская АЭС, энергоблоки №1 и №2. Охрана окружающей среды. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. Том 1, книга 2. АО "Атомпроект", 2015.  415 с.

2.  Переволоцкий А.Н., Переволоцкая Т.В.  Программа  для ЭВМ "Калькулятор для расчета плотности выпадений радионуклидов из атмосферы при штатных радиоактивных выбросах". Св-во о госрегистрации №2017613212 от 14.03.2017 г.