ОБЪЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ И МОЩНОСТЬ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА ПРИ СУТОЧНОМ ШТАТНОМ РАДИОАКТИВНОМ ВЫБРОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛАЭС-2)

А.Н. Переволоцкий1, Т.В. Переволоцкая1

1 Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии,

г. Обнинск,

эл. почта: aleks_perevolotsky@mail.ru

Прогнозирование содержания радионуклидов в атмосферном воздухе является важной составляющей проведения оценок радиационного воздействия на человека и биоту при эксплуатации объектов использования атомной энергии в штатном режиме.

Цель исследования состояла в прогнозной оценке объемной активности радионуклидов в атмосферном воздухе и связанных с ней ожидаемых поглощенных дозах внешнего облучения при суточном штатном выбросе ЛАЭС-2. Расчеты были проведены при помощи программы, реализующей Гауссову модель рассеяния кратковременных выбросов [1]. Приняты постоянные метеорологические условия в течение 24 часов выброса, которые характеризовались категорией устойчивости атмосферы – D (нейтральные условия) и скоростью ветра на высоте флюгера 4,4 м/с [2], аэродинамической шероховатостью земной поверхности 100 см, высотой выброса 100 м, тепловым и динамическим подъемом струи выброса пренебрегали.

Максимальная объемная активность радионуклидов из состава суточного выброса в приземном слое атмосферы прогнозируется на удалении 1300-1400 м от АЭС, достигая 6,5 Бк/м3 по 133Xe, 1-2 – 135Хе и 88Kr, десятых долей Бк/м3 – 3H, 83mKr, 85mKr, 87Kr. Объемная активность остальных радиоизотопов инертных газов не превысит сотых долей Бк/м3, радиоактивных изотопов йода – <10-5 Бк/м3, радиоактивных аэрозолей – <10-6 Бк/м3.

Мощность поглощенной дозы в приземном слое воздуха, обусловленная радионуклидами из состава штатного выброса составит 1,3 нГр/час по (- и 0,9  нГр/час по (-излучению на удалении 1300-1400 м от источника выброса, что на 2 математических порядка меньше по сравнению с уровнем естественного радиоактивного фона. Основной вклад в спектр (-излучения вносит 133Xe (30%), 135Xe, 87Kr и 88Kr (по 20%), (60% энергии (-излучения определяется 88Kr, а также 133Xe и 135Xe (по 14%). Вклад долгоживущих радионуклидов в величину мощности дозы пренебрежимо мал.

ЛИТЕРАТУРА

1. Переволоцкий А.Н., Переволоцкая Т.В., Спиридонов С.И.  Программа  для ЭВМ "Калькулятор для расчета параметров осаждения радионуклидов из атмосферы при разовых радиоактивных выбросах". Св-во о госрегистрации №2017613515 от 23.03.2017 г.

2. Ленинградская АЭС, энергоблоки №1 и №2. Охрана окружающей среды. Материалы оценки воздействия на окружающую среду. Том 1, книга 1. АО "Атомпроект", 2015.  407 с.