кластеризациЯ атомных электростанций с реакторами pwr по величинам годового нормализованного выброса

Т.В. Переволоцкая1, А.Н. Переволоцкий1

1 Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии,

г. Обнинск,

эл. почта: forest_rad@mail.ru

Одним из важных аспектов проблемы оценки воздействия проектируемых атомных электростанций на окружающую среду является прогнозирование доз облучения биоты от штатных радиоактивных выбросов атомных электростанций (АЭС). Величина штатных выбросов АЭС с одинаковыми реакторами может служить основой для оценки формирования радиационной обстановки и расчета доз облучения на биоту.  С применением методов кластерного анализа 19 АЭС с реактором PWR [1,2] были, по составу годового нормализованного выброса,  распределены на 6 кластеров. Основными критериями определения состава каждого кластера являются годовые выбросы 3H и 133Xe (рис.1). Для консервативной оценки формирования радиационной обстановки при штатных выбросах АЭС с реакторами PWR и последующим расчетом доз облучения на биоту предлагаются, на основе статистической обработки данных, величины годового нормализованного выброса радионуклидов, выбранных из всех кластеров: 3H – 8(1011, 14C – 2(1011, 41Ar – 4(1010, 85Kr – 1(1011, 133Xe – 5(1011, 135Xe – 8(1011, 131I и 133I – по 1(107, 60Co и 137Cs – 1(106 Бк.

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа методом k-средних для каждого кластера

ЛИТЕРАТУРА

1.  European Commission Radioactive Discharges Database for collecting, storing, exchanging and dissemination of information on radioactive discharges (RADD) [Электронный ресурс] // http://europa.eu/radd/ (дата обращения 30.01.2017).

2.   Переволоцкая Т.В., Переволоцкий А.Н., Спиридонов С.И. Кластерный анализ для оценки радиационного воздействия штатных выбросов АЭС на биоту // Радиация и риск. 2018. Т. 27. №1., C. 43-52.